Het orgel, gebouwd door orgelbouwer Vermeulen in 1951, heeft totaal exact 842 pijpen, verdeeld over 14 ‘registers’

(dit is de benaming voor de verschillende klanken) op 2 manualen en voetpedaal.

Elk register telt in de meeste gevallen 56 pijpen (want er zijn 56 toetsen) en daarbij nog 32 pijpen voor het pedaal.

Op zaterdag 21 mei zijn we gestart met de restauratie van het orgel onder leiding van orgelbouwer

Rinze Witteveen uit Oldebroek. Op deze dag zijn (bijna) alle pijpen verwijderd. De pijpen van de afzonderlijke registers zijn zorgvuldig in afzonderlijke kisten ingepakt. Een aantal houten en metalen pijpen waren blijven staan vanwege

hun gewicht.

Hierna zijn de pijpenrekken (de houten frames met gaten waar de pijpen in zijn opgesteld) verwijdert.

Halverwege de middag zijn we begonnen met het openen van beide ‘windlades’. Een ‘windlade’ is een grote afgesloten houten kist waar de pijpen (via de pijpenrekken) op zijn geplaatst.

Het orgel heeft er twee, voor het onderklavier en het bovenklavier. Ze zijn boven elkaar in het orgel geplaatst.

Als het orgel aanstaat wordt de lucht, aangevoerd door een elektromotor, onder druk gebracht in de balgen (het orgel heeft er hiervan ook twee) en via houten kanalen en loden leidingen naar de desbetreffende windlades vervoerd en daar opnieuw onder druk gebracht. Onder en in de windlade zijn op 112 latten ‘ventielen’ (zogenaamde ‘membramen’) aangebracht, en deze staan ook via elektromagneten (relais) in contact met beide toetsenborden.

Bij het indrukken van een toets wordt door middel van het relais het bijbehorende ventiel in de windlade geopend en deze laat de lucht door van een bepaalde toon naar de bijbehorende pijp.

De keuze van het te spelen register wordt ook bepaald door elektromagneten en membramen.

De registers kunnen met elkaar worden gecombineerd. Bij het loslaten van de toets word door middel van het relais

de luchttoevoer naar het membraam gestopt zodat de bijbehorende pijp geen lucht meer ontvangt.

Dit systeem heet ‘electropneumatiek’ (een combinatie van elektronica en pneumatiek).

Alle ruim 800 membramen onder beide windlades, gemaakt van schapenleer, moesten worden vervangen

omdat ze waren uitgedroogd. Ze waren voor het laatst vervangen bij het afgelopen groot onderhoud in 1972.

Membramen hebben in de regel een levensduur van 20-25 jaar.

Behalve veel moeilijk los te draaien schroeven zijn op de eerste dag geen ernstige gebreken naar voren gekomen.

De pijpen zien er nog goed uit voor een orgel van 60 jaar oud.

In de weken erna zijn we nog bezig geweest met:

- Het reinigen van het orgel binnenin

- Het vervangen van alle membramen door nieuwe

- Nazien van de elektronische bedrading, luchtleidingen –en kanalen en oplossen van elektrische storingen

- Reparatie van het trompetregister en enkele houten en metalen pijpen.

- Waterpas stellen van het pijpenfront (de voorste pijpen) en de houten orgelkas.

- Reparatie van de elektrische schakelingen bij de register-schakelaars.

- Vervangen van houten, door houtworm aangetaste, delen. Voornamelijk in de windkanalen.

- Het aanbrengen van een houten overkapping over de lengte van het orgel

- Vervangen van de ‘tremulant’. Dit is een houten kastje dat een constante trilling in het windkanaal veroorzaakt, dit geeft een geluidseffect. Het ‘nieuwe’ kastje (uit 1965) komt uit een gesloopt orgel in Hengelo.

- Reinigen van alle pijpen

- Aanbrengen van nieuwe houten beplating aan de voorkant van het orgel.

- Aanbrengen van verlichting in het orgel

- Stemmen van alle pijpen

Tijdens de restauratie van het orgel zijn ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn bijvoorbeeld de zijmuren van de koorzolder gestucked (vanwege scheuren) en opnieuw geschilderd. Ook is een houten inbouwkast gesloopt.

Deze zal worden vervangen door een kleine garderobe.

Orgelbouwer Witteveen heeft zijn deel van de werkzaamheden afgerond op donderdag 30 juni, dus na 5 weken werk.

De laatste twee dagen voor de afronding is hij bezig geweest met het stemmen van de pijpen.

In de tweede week van juli wordt gestart met de laatste fase van het project. De ‘speeltafel’ (de houten kast met toetsenborden en voetpedaal, waar vanuit het orgel wordt bespeeld) zal worden verplaatst.

Dit is mogelijk omdat hij met via een bundel kabels wordt aangestuurd. In de nieuwe opzet komt hij voor het orgel

te staan (nu rechtsvoor). Ook zal hij verrijdbaar worden gemaakt.

Tenslotte wordt er nieuwe vloerbedekking gelegd en worden vervangende archiefkasten (voor de koorbladmuziek) geplaatst.

Danny Koschinski

Organist